| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0556 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_12 |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Přípravek pro frézování vizitky |
| Ročník | čtvrtý |
| Datum tvorby | říjen 2011 |
| Anotace | V tomto dokumentu je ukázána příprava sestavy upnutí součásti v programu Autodesk Inventor 2008. Tato sestava bude dále použita při obrábění v CAM systému SURFCAM Velocity 3. Dokument je zpracovaný formou tutoriálu a složí zároveň jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost rozhraní systému Autodesk Inventor. |

### Vizitka – sestava upnutí obrobku

Zpracujte v SURFCAMu postup frézování vizitky s vaším jménem a příjmením. Frézovat se bude vnější obrys vizitky a text vizitky. Materiál bude při frézování připevněný šrouby k podložce.

Při návrhu vizitky dodržte rozměr A podle zadání, ostatní rozměry jsou volné. Délku vizitky přizpůsobte svému jménu a příjmení. Přídavek po stranách bude alespoň 2,5mm a tloušťka vizitky bude 2mm.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 50 | 55 | 62 | 65 | 75 | 80 | 82 | 95 | 112 | 115 | 120 | 127 | 130 | 140 | 148 | 155 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| A | 52 | 58 | 60 | 70 | 78 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 125 | 132 | 135 | 145 | 150 | 160 |

První částí práce bude vytvoření sestavy upnutí materiálu při frézování. Tuto sestavu dále použijete v SURFCAMu jako upínku.

Sestavu zpracujte v Autodesk Inventor a uložte do své složky s názvem

Příjmení vizitka sestava upnutí.iam

### Postup práce v Inventoru

Založte novou sestavu Norma.iam a zvolte Vytvořit komponentu (vizitka).

Náčrt vytvořte v základní rovině XY.

Nakreslete obdélník a levý spodní roh připevněte pomocí vazby Pevný k počátku souřadnic. Stejný počátek souřadnic poté použijete v SURFCAMu. Obdélník okótujte, rozměry budou včetně přídavku na obrábění.

Obdélník vysuňte do vzdálenosti 2mm směrem dolů (horní plocha Z0).

Na horní straně vizitky vytvořte náčrt a vložte středy děr funkcí Bod, středový bod. Středy zakótujte, případně přidejte další vazby. Dokončete náčrt a použijte funkci Díra, průměr zadejte podle zvoleného rozměru šroubu.

Zvolte znovu možnost Vytvořit komponentu (podložka) a náčrt umístěte na spodní stranu vizitky. Zaškrtněte možnost Vytvořit vazbu roviny náčrtu na vybranou plochu nebo rovinu.

Pro náčrt použijte pravým tlačítkem myši možnost Adaptivní, tzn. že rozměry náčrtu se přizpůsobují zadaným vazbám.

Nakreslete v náčrtu libovolně velký obdélník (obdélník nekótujte) a vysuňte směrem podle obrázku.

Použijte nástroj Vazba a všechny strany podložky zarovnejte se stejným přesahem k bočním stranám vizitky.

Po zarovnání bude sestava vypadat podle následujícího obrázku.

Posledním krokem je přišroubování vizitky k podložce. Použijte nástroj Šroubový spoj a zvolte typ spoje – díra se závitem a umístění – podle díry.

Přidejte vhodný typ šroubu a celý postup opakujte pro všechny díry.

Hotová sestava bude vypadat podle následujícího obrázku.

Odevzdat:

Příjmení vizitka sestava upnutí.iam

Ilustrace: archiv autora